## Slide 1: Controle de um dispositivo Ball and Plate por meio de visão computacional
Autor: Hugo Ferreira Marques
Orientador: Luciano Antônio Frezzatto Santos

## Slide 2: Introdução
Aplicações
Descrição do Sistema
4 tópicos principais:
  Cinemática Inversa
  Modelagem do Sistema
  Visão Computacional
  Controle
Resultados
Introdução
Cinemática Inversa
Visão Computacional
Controle
Resultados
Modelagem
Notes: Descrever o sistema ball and plate

## Slide 3: Introdução
Aplicações
  Cinemática inversa:
    Simuladores de carros e aviões
  Visão computacional
    Calibração da câmera/correção de distorção.
    Filtro HSV detecção de cores, como semáforos, muito utilizado em veículos autônomos.
Retirado do site www.xsimulator.net/
Artigo: Traffic Light Recognition System for People with Color Blindness
Introdução
Cinemática Inversa
Visão Computacional
Controle
Resultados
Modelagem

## Slide 4: Introdução
Construção do sistema
  Sistema principal
  Arduino UNO para enviar os comandos do servo para o módulo PWM
  Módulo PWM PCA9685
Introdução
Cinemática Inversa
Visão Computacional
Controle
Resultados
Modelagem
Notes: Sistema do LEONARDO

## Slide 5: Descrição do sistema
Composto por 4 componentes principais:
  Base
  Manipuladores paralelos
  Superfície
  Webcam
Introdução
Cinemática Inversa
Visão Computacional
Controle
Resultados
Modelagem

## Slide 6: Descrição do sistema
BASE
  RAIO: 15 cm
  3 Servomotores MG996R
    120º entre si
    10 cm do centro
  3 graus de liberdade
Introdução
Cinemática Inversa
Visão Computacional
Controle
Resultados
Modelagem

## Slide 7: Descrição do sistema
Manipuladores Paralelos
  Mais de uma cadeia cinemática que liga a base (Servo) ao efetuador final (Superfície)
  Configuração 3RRS
Introdução
Cinemática Inversa
Visão Computacional
Controle
Resultados
Modelagem

## Slide 8: Descrição do sistema
Visão Computacional
Controle
Resultados
Modelagem
Superfície
  Raio: 15 cm
  Ímãs
  Altura: Fixada via software em 10 cm
Introdução
Cinemática Inversa

## Slide 9: Descrição do sistema
Visão Computacional
Controle
Resultados
Modelagem
Câmera
  Webcam C270 720p 30FPS
  Pedestal de microfone, que permite posicionar a câmera em qualquer posição desejada
Introdução
Cinemática Inversa
Notes: Obtenção da imagem, utilizada para obtenção da posição da bola e da detecção da superfície

## Slide 10: Descrição do sistema
Visão Computacional
Controle
Resultados
Modelagem
Sistema físico
Introdução
Cinemática Inversa
Notes: Mostrar principalmente o manipulador paralelo

## Slide 11: Descrição do sistema
Visão Computacional
Controle
Resultados
Modelagem
Representação do Sistema
Introdução
Cinemática Inversa
Notes: Citar alfa e beta
Citar os gamas
Citar a origem do sistema (Centro da superfície)

## Slide 12: CINEMÁTICA INVERSA
Determinação do posicionamento dos servos a partir da inclinação e desejada
Cinemática Inversa
Introdução
Visão Computacional
Controle
Resultados
Modelagem
Notes: (Calcular uma função que tenha como entrada os ângulos de inclinação alfa e beta e que retorne gamma_1,gamma_2,gamma_3)
Para isso, primeiro é necessário calcular a posição das juntas já conhecidas, e depois prosseguir para....

## Slide 13: CINEMÁTICA INVERSA
Cálculo Junta J1
  Fixa no Servo
Cinemática Inversa
Introdução
Visão Computacional
Controle
Resultados
Modelagem

## Slide 14: CINEMÁTICA INVERSA
Cálculo Junta J3
  Fixa na superfície
  Depende de alfa e beta
  Caso
Cinemática Inversa
Introdução
Visão Computacional
Controle
Resultados
Modelagem

## Slide 15: CINEMÁTICA INVERSA
Cálculo Junta J3
  Caso tenha inclinação
Cinemática Inversa
Introdução
Visão Computacional
Controle
Resultados
Modelagem

## Slide 16: CINEMÁTICA INVERSA
Cálculo Junta J2
  Como as juntas giram somente em torno do eixo do motor (3RRS), problema pode ser tratado em 2 dimensões;
  Rotação dos servos 2 e 3 em -120º e -240º para o cálculo de J2.
  A partir dos 2 círculos gerados da junta J3 e J1, calcular as possíveis posições do sistema
Cinemática Inversa
Introdução
Modelagem
Visão Computacional
Controle
Resultados
Notes: Baseado nas 2 outras juntas

## Slide 17: CINEMÁTICA INVERSA
Calculo do
  Relação trigonométrica entre a hipotenusa e o cateto oposto
  Assumir o mais próximo de 0.
Cinemática Inversa
Introdução
Modelagem
Visão Computacional
Controle
Resultados
Notes: Arco seno

## Slide 18: Modelagem do Sistema
Assume-se que:
  A bola não ira se deslizar na superfície;
  Toda fricção será desprezada;
  A bola é simétrica e homogênea;
  Em todo o momento a bola estará em contato com a superfície;
Cinemática Inversa
Modelagem
Visão Computacional
Introdução
Controle
Resultados
Notes: Equação descreve a trajetória que minimiza a função Lagrangiana ao longo do tempo, ou seja, gera a menor diferença entre as energias cinéticas e potenciais

## Slide 19: Modelagem do Sistema
Mecânica Lagrangiana
  Relação da energia Cinética com a energia Potencial do sistema
  Equação fundamental Euler-Lagrange
  T: A energia cinética do sistema
  E: A energia potencial do sistema
  : Os graus de liberdade do sistema, sendo eles qi ∈ {px, py, α, β}
  : As forças generalizadas externas.
Cinemática Inversa
Modelagem
Visão Computacional
Introdução
Controle
Resultados
Notes: Equação descreve a trajetória que minimiza a função Lagrangiana ao longo do tempo, ou seja, gera a menor diferença entre as energias cinéticas e potenciais
Energia cinética é a soma da energia cinética da bola e da superfície, que cada uma possui energia rotacional e translacional
Energia potencial é a energia potencial gravitacional da bola em relacao à superficie

## Slide 20: Modelagem do Sistema
Equação Final não linearizada
Cinemática Inversa
Modelagem
Visão Computacional
Introdução
Controle
Resultados
Notes: Falar do ACOPLAMENTO e não linearidade
Falar do primeiro termo que é uma constante

## Slide 21: Modelagem do Sistema
LINEARIZACAO DO SISTEMA
Cinemática Inversa
Modelagem
Visão Computacional
Introdução
Controle
Resultados
Notes: Citar que o primeiro termo é tudo uma constante e a inercia de uma bola oca pode ser representado por

## Slide 22: Visão computacional
Marcadores Fiduciais – ArUco
  Determinam a posição do objeto em relação ao espaço e sua orientação
  Possui Identificadores
Marcadores Fiduciais – ChArUco
  Chessboard + ArUco
  Detecção de cantos (Sem oclusão) + Detecção da posição
  Permite interpolação, oclusão dos pontos
Cinemática Inversa
Modelagem
Visão Computacional
Introdução
Controle
Resultados
Notes: Para a visão computacional foi utilizada a biblioteca OPENCV e a linguage Python. O objetivo principal da visão computacional é obter a posição da bolinha em relação a superfície e, para isso,
Sera feito primeiramente a detecção da superfície para depois se detectar a bolinha

## Slide 23: Visão computacional
Calibração da câmera
  Obtenção dos parâmetros intrínsecos da câmera.
Cinemática Inversa
Modelagem
Introdução
Controle
Resultados
Visão Computacional
Notes: UTIL PARA CORRIGIR DISTORCOES
Parametros Intrinsecos: Distancia focal (Distancia entre o centro optico e o sensor) e centro optico
MELHOR PRECISAO NA DETECCAO DOS CHARUCOS, AO SABER O TAMANHO CONHECIDO DELES, É POSSIVEL FAZER UMA TRANSFORMACAO DE PIXELS PARA CM OU M

## Slide 24: Visão computacional
Detecção da superfície
  Correção da inclinação
  Posicionamento da câmera de forma mais livre
Cinemática Inversa
Modelagem
Introdução
Controle
Resultados
Visão Computacional
Notes: O primeiro passo para detecção da bolinha é detectar a superfície. Isso foi feito para corrigir sua inclinação, para que a qualquer momento em que a superfície esteja, a imagem resultante será a mesma e isso permite que o posicionamento da câmera seja feito de forma mais livre, não sendo necessário colocar ela exatamente em cima do centro da superfície.
Para realizar sua detecção, o ChAruco foi utilizado. Ele realiza uma interpolação de todos os Arucos e retorna, com mais precisao do que se fosse um aruco só, a posição de translação e rotação do Charuco no ponto superior esquerdo.
Com isso é possível

## Slide 25: Visão computacional
Detecção da superfície
  Interpolação dos ArUcos detectados no ChArUco
  Imagem corrigida possui um tamanho de 600x600
Cinemática Inversa
Modelagem
Introdução
Controle
Resultados
Visão Computacional
Notes: Esse tamanho 600x600 permite um calculo muito mais fácil na hora de obter a posição da bolinha, já que a superfície é de tamanho 30x30

## Slide 26: Visão computacional
Detecção da BOLA
  Filtro HSV (Imagem Corrigida)
Cinemática Inversa
Modelagem
Introdução
Controle
Resultados
  Erode/Dilate
Visão Computacional

## Slide 27: Visão computacional
Cinemática Inversa
Modelagem
Introdução
Controle
Resultados
Detecção da bola
Visão Computacional
Notes: Aqui pode ver que da para obter a posição da bolinha, independente da inclinação da superfície.
Nesse caso a inclinação esta em 5.73º em alfa e -2,04º em beta e a imagem da perspectiva corrigida mostra a imagem como se estivesse filmando de cima

## Slide 28: CONTROLE
Visão Computacional
CONTROLE PID
  Modelo Linearizado
  Método: Lugar das Raízes
Cinemática Inversa
Modelagem
Introdução
Controle
Resultados

## Slide 29: CONTROLE
Visão Computacional
Resposta ao Degrau
Cinemática Inversa
Modelagem
Introdução
Controle
Resultados

## Slide 30: CONTROLE
Simulink
  Modelo não linearizado
Visão Computacional
Cinemática Inversa
Modelagem
Introdução
Controle
Resultados

## Slide 31: CONTROLE
Simulink
Visão Computacional
Cinemática Inversa
Modelagem
Introdução
Controle
Resultados

## Slide 32: CONTROLE
Simulink
  Posição inicial: 5cm
Visão Computacional
Cinemática Inversa
Modelagem
Introdução
Controle
Resultados

## Slide 33: RESULTADOS
Resultados Experimentais
  Ajuste do ganho de forma empírica
  Ganhos invertidos
Controle
Visão Computacional
Cinemática Inversa
Modelagem
Introdução
Resultados
Notes: Explicar os ganhos invertidos

## Slide 34: RESULTADOS
RESULTADOS EXPERIMENTAIS
  Perturbação em x
Controle
Visão Computacional
Cinemática Inversa
Modelagem
Introdução
Resultados
  Perturbação em x e y
Notes: Mostrar como foi feita a perturbação

## Slide 35: RESULTADOS
RESULTADOS EXPERIMENTAIS
Controle
Visão Computacional
Cinemática Inversa
Modelagem
Introdução
Resultados

## Slide 36: RESULTADOS
RESULTADOS EXPERIMENTAIS
Controle
Visão Computacional
Cinemática Inversa
Modelagem
Introdução
Resultados

## Slide 37: Controle de um dispositivo Ball and Plate por meio de visão computacional
Autor: Hugo Ferreira Marques
Orientador: Luciano Antônio Frezzatto Santos
Obrigado!